Коммерческое предложение – Mercedes-Benz Actros 2532L

Модель:	Mercedes-Benz Actros

Тип автомобиля:	2532 L

Колесная формула:	6X2

Мощность двигателя:	235 кВт (320 л.с.)

Колесная база:	3900 мм

Окраска

Кабина                      белый арктический

Оборудование автомобиля

Двигатель

Двигатель V6, LA, 235кВт / 320л.с., 1800 об/мин

Исполнение двигателя Евро 5 с применением BlueTec

Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем

Система предварительного подогрева топлива

Защита под радиатором

Моторный тормоз с постоянным дросселем

КОМ от шестерен ГРМ, за двигателем, 600 Nm

Защита под радиатором и двигателем

Факельное устройство холодного старта

Сцепление и коробка передач

КП MercedesPowerShift G330-12/11.63-0.77

Система охлаждения коробки передач

Оси и подвеска

Передняя ось 9,0 т

Задний мост H7, 13,0 т, ведомая шестерня 300 мм

Блокировка дифференциала заднего моста

Задняя поддерживающая ось, управляемая гидравликой

Передаточное число главной передачи i= 4,333 (HL7)

Задняя подвеска, 4 пневмоэлемента, регулир. уровня

Стабилизатор передней оси

Дополнител. стабилизатор задней/поддерживающей оси

Устройство измерения нагрузки на ось

Колёса и шины

Колесные диски 11,75 x 22,5 на передней оси

Колесные диски 9.00x22.5

Колесные диски 11.75x22.5, поддерж. ось

Запасное колесо

385/65 R 22,5   дорожный   Michelin   X Multiway HD XZE

315/80 R 22,5   Traction (M+S)   Michelin   X M-way 3D XDE(M/LD)

385/65 R 22,5   дорожный   Michelin   X Multiway HD XZE

315/80 R 22,5   Traction (M+S)   Michelin   X M-way 3D XDE(M/LD)

Рама и элементы рамы

Рулевое управление LS6/ LS8

Кронштейны агрегатов на левой стороне

Бак с AdBlue, 95 л

Топливный бак 300 л, стальной, на правой стороне

Топливный бак запираемый

Сетка в горловине топливного бака

Глушитель c SCR-катализатором, средний, нерж.сталь

Направление выхлопа в левую сторону

Стальной бампер

Тормозная система

Двухконтурная пневматическая тормозная система

Автоматическая настройка тормозов

Противооткатная система

Дисковые тормоза на передней и задней осях

ABS отключаемая

Тормозная система Telligent с ABS и ASR

Блок подготовки воздуха с подогревом

Экстерьер кабины

Кабина М

Усиленная подвеска кабины для плохих дорож.условий

Гидропривод подъема кабины до темп. -25град.С

Люк в крыше кабины

Зеркало водителя с широким углом обзора, обогрев.

Переднее зеркало в аэродинамическом исполнении

Зеркало с широким углом обзора со стороны пассаж.

Зеркало задн. вида с электроприводом и обогревом

Рамповое зеркало со стороны пассажира

Внешний солнцезащитный козырёк, прозрачный

Иммобилайзер с транспондером

Центральный замок

Интерьер кабины

Сиденье водителя с пневмоподвеской, Isringhausen

Сиденье среднее с ремнём безопасности

Сиденье пассажира откидное

Рулевая колонка регул.по высоте и наклону, блокир.

Многофункциональное рулевое колесо

Электростеклоподъёмники дверей кабины

Тахограф цифровой с регистрацией допол. параметров

Сигнал предупреждения о движении задним ходом

Указатель внешней температуры

Указатель расхода топлива

Система бортового контроля Telligent

Теплоизоляция кабины дополнительная

Электрика / Электроника

Аккумуляторы 2 X 12V/220 Ач, малообслуживаемые

Генератор 28V/100А

Решётки фар защитные

Фары с прозрачной оптикой (H7)

Ограничитель скорости 90 км/ч

Круиз-контроль TEMPOMAT

Дополнительное оборудование

Шланг подкачки шин, 10 м

Пневмопистолет для уборки в кабине

Комплект инструментов

Телескопический домкрат 12 т

2 противооткатных башмака

Инструкции на русском языке

Автомобиль для правостороннего движения