Mercedes-Benz Actros 1845 LS

Модель:	Mercedes-Benz Actros 5

Тип автомобиля:	1845 LS

Колесная формула:	4x2

Вариант шасси:	Седельный тягач

Тип кабины:	BigSpace

Мощность двигателя:	330 kW (449 PS)

Колесная база:	3850 мм

Допуст. полная масса:	18000  кг

Смещение ССУ:	750 мм

Окраска

| Кабина: | MB 9147 | арктический белый |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Детали кабины окрашены: | MB 9147 | арктический белый |  |
| Верхний, вертикальные и боковые спойлеры окрашены: | MB 9147 | арктический белый |  |

Шины

| 1. ось: | 2x 315/70 R 22,5 Michelin | F38L16 81 -- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. ось: | 4 X 315/70 R 22,5 Michelin | F38L76 81 (F38LIA 80) -- |  |
| Запасное колесо: | 1x 315/70 R 22,5 Michelin | F38L16 81 -- |  |

Оборудование

Стандартное оборудование

A1Z	Выгнутая балка переднего моста

A2E	Задний мост, ведомая шестерня 440, гипоидн., 13,0т

Блокировка дифференциала задней оси

B1B	Электронная тормозная система с ABS и ASR

B1H	Electr. compressed air supply and control, centre

B2A	Дисковые тормоза на передней и задней осях

B2X	Parking brake, electronic

B4M	Ресиверы для сжат. возд., стальные

B5J	Пневмо- и электроразъемы, низкое расположение

Мигающий сигнал экстренного торможения

Стояночный тормоз, со звуковым сигналом

Разъем спереди для подачи сжатого воздуха

C5B	Закабинная площадка, частичное покрытие

C5D	Ступенька, за кабиной, слева

C6C	Рулевое управление, одноконтурное

C6J	Насос гидроусилителя не регулируемый

C6Q	Стабилизатор передней оси

C7F	Передний противоподкатный брус, алюм.

C8Y	Нижние аэродинамические панели

CLW	Steering oil cooling

Отверстия в раме, непрерывные

D1N	Откидное сиденье пассажира

D2N	Спинка сиденья водителя, механизм откидывания

D3B	Нижнее комфортное спальное место

Многофункциональное рулевое колесо

Держатель для бутылок

Электрические стеклоподъемники

Подсветка ступенек, в двери

Место для хранения документов, формат А4

DUP0	Basetype

E6A	Разъем подключения прицепа, 15-конт./24 В

E7F	Пульт управление пневмоподвеской

F0F	Боковой модуль, автомобили категории N3

F0X	Корпус зеркала заднего вида, дорожный автомобиль

F1R	Кабина L

F3W	Механизм подъема кабины, механич.-гидравлич.

F4H	Задняя стенка кабины, без окна

F4X	Внешняя дверца вещевого отсека, слева

F4Y	Внешняя дверца вещевого отсека, справа

F5Y	Отделка передней стойки

F6C	Ветровое стекло, тонированное

F7A	Бампер, с пластиковыми краями

F7C	Бампер, центральная часть с буксир. проушинами

F7X	Подножка кабины, слева/справа, неподвижная

F8B	2 ключа с дистанционным управлением

F8E	Центральный замок

Кабина, усиленная

Air deflectors, corner panels

Бордюрное зеркало

G2B	Коробка передач G 211-12/14.93-1.0

G5A	Однодисковое сцепление

G5G	Mercedes PowerShift 3

J6A	Classic Cockpit

Бортовая диагностика

Бортовой маршрутный компьютер

FleetBoard Eco Support

Система бортового контроля

K0T	Главный бак, слева

L1C	Диодные дневные ходовые огни

Боковые габаритные огни

Общее освещение

Диодные контурные габаритные фонари

M0A	Крепления двигателя усиленные

M0C	Пластиковая защита от грязи под радиатором и двиг.

M0E	Увеличенный крутящий момент на 12-й передаче

M3B	Двигатель OM471, R6, 12.8л, 330кВт (449лс), 2200Нм

M5B	Двигатель ОМ471 2-го поколения

M6M	Компрессор, 2-ступенч., оптимиз. потребл. топлива

M7U	Cooling output for hot regions

M8B	Забор воздуха, сверху, крепление за кабиной

N6Z	Система охлаждения масла коробки передач

Q6Z	Монтажные уголки ССУ с отверстиями

Задняя поперечина в средней позиции

R1Q	Колесные диски 9.00 x 22.5

S5Z	Круиз-контроль

V0S	Категория транспортного средства N3

V1A	Actros

V1W	Стандарт

V2B	Модель Actros, поколение 5

V8A	Номер шасси FIN

X2H	Идентификационная табличка, исполнение для России

X3W	Гарантия на силовую линию 3 года / 450 000 км

Y6A	Специальная версия

Z4O	Топливный бак узкого поперечного сечения

Z4R	Поперечное сечение бака, высок.

Z5E	OM 471

Z5X	Левостороннее управление автомобилем

Z5Y	Автомобиль для правостороннего движения

Дополнительное оборудование

A1D	Передняя ось, 8,0 т

A5H	Передаточное число главной передачи i = 2.611

B1F	Блок подготовки воздуха с подогревом

B4A	Датчик конденсата, для пневмосистемы

C0G	Задний свес 1050 мм

C1Y	Колесная база 3850 мм

C5A	Шасси под ADR

C5P	Сборка рамы на болтах

C5Y	Занижение высоты рамы на 25 мм

C7T	Компоновка агрегатов в заднем свесе рамы

C7Z	Частично разобранная рама, степень II (CKD)

C8C	Задние крылья, для ТС шириной 2500 мм

C8H	Крылья, 3-секционные, с защитой от разбрызг. (ЕС)

C8I	Брызговики передних колес (ЕС)

C8M	Средняя часть крыльев низкая

C8Z	Боковые аэродинамические панели

D0L	Пакет для курения

D0S	Разъем в кабине для подачи сжатого воздуха

D0U	Детектор дыма, в кабине

D1C	Сиденье водителя с подвеской, комфортное

D2W	Подлокотники с двух сторон пассажирского сиденья

D3A	Комфорт. спальное место, верхнее, с регул. уровня

D3Q	Велюровая обивка сиденья водителя

D3T	Обивка сидений, велюр, сид.пассажира, центр. сид.

D4T	Шторка спального места/мест

D4Y	Солнцезащитная шторка, со стороны водителя

D5Y	Резиновые напольные коврики водителя и пассажира

D5Z	Коврик, на моторном туннеле

D6F	Система кондиционирования воздуха

D6I	Сист.подогрева кабины за счет остаточн.тепла двиг.

D6N	Дополнительный жидкостный отопитель

D7A	Дополнительная теплоизоляция

D7G	Крышки на отсеках для хранения со стор.вод. и пас.

D7J	Выдвижные ящики, под спальным местом

D7K	Доп. выдвижной ящик под консолью приборной панели

D7R	Вещевые отсеки, над ветровым стеклом

D8N	Люк в крыше кабины с электроприводом

E1C	Аккумуляторы 2 x 12 В/220 Aч, малообслуживаемые

E1M	Генератор 28 В / 150 А

E2J	Предохранители-автоматы

E3E	Дополнительная розетка 12В/15А со стор. пассажира

E3R	Разъем 24 В/25 A, со стороны пассажира

E3S	Розетка 24В / 15А на вещевом отсеке справа

E3W	PSM, 2nd generation

E5A	Выкл. №1 для подкл.электрооборуд.кузовопроизводит.

E5G	Внешний выключатель АКБ, на раме

E5V	ADR-исполнение для класса FL,вкл.EX/III,EX/II иAT

E6Z	Система предупреждения о движении задним ходом

F0T	Эмблема Mercedes Star с подсветкой

F1H	Кабина L BigSpace, 2.50 м, ровный пол

F2A	Вариант пола, ровный пол

F2H	Ширина кабины 2.50 м

F2P	Кабина, установочная высота 765 мм

F2V	BigSpace

F3B	Подвеска кабины, комфортная, пружинная

F3E	Усиленная подвеска кабины для плохих дорож.условий

F3Z	Гидропривод подъема кабины, ниже темп. -25 град. С

F4Z	Запираемый отсек для хранения, слева, под кабиной

F5B	Спойлер, регулируемый, с боковыми обтекателями

F5L	Внешний солнцезащитный козерек, прозрачный

F6I	Переднее зеркало, с подогревом

F6L	Зеркало со стор. пассаж. с функцией маневрирования

F6Q	Воздушный звуковой сигнал

F7T	Накладка на дверь, нижняя

F8F	Улучшенная система центрального запирания

G0T	Predictive Powertrain Control

G0U	Режим движения Economy

H2F	Смещение седельно-сцепного устройства +750 мм

J1E	Информац. дисплей, 12,7 см, с отображ. доп. парам.

J1R	Тахограф цифровой, ЕСТР

J1S	Тахограф производства VDO

J2H	Multimedia Radio Touch

J2K	Динамики, 2-полосная система

J2M	Разъем Aux-in в боковой стенке вещ. отсека, справа

J2X	ERA-Glonass

J3V	Truck Data Center 7

J3Z	Устройство измерения нагрузки на ось

J8Y	Pre-installation for Truck Data Center 7

J9A	Подготовка под ОД-радио, 12 В, DIN слот

K0W	Второй бак, справа

K1P	Бак, 630 л, слева, 650 x 700 x 1600 мм, алюм.

K3W	Бак AdBlue, 75 л, слева

K5M	Баки, запираемые

K5Q	Сетка в горловине топливного бака

K5S	Защитная крышка системы дозирования AdBlue

K6K	Второй бак, 430 л, справа,650x700x1100 мм, алюм.

K7I	Выпускная система, на раме, справа, выхлоп внутрь

L1H	Противотуманные фары, галогеновые

L1P	Диодные задние фонари

L2A	Знак обозначения автопоезда

L3A	Рабочее освещение за кабиной, снизу

M0U	Шумоизоляция, специальный пакет

M5S	Исполнение двигателя Евро 5, экспорт

M5V	Высокоэффективный моторный тормоз

M7I	Антимоскитная сетка перед радиатором

M8Y	Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем

M9Z	Отказ от шторки радиатора

O7T	ADR Package

O7V	Media Package

O8I	O8I - Пакет повышения экономичности - Actros 5 L-Cab

Q0W	Седельно-сцепное устройство с завода

Q0Y	Внешний угол наклона ССУ не в соотв.с DIN ISO 1726

Q1T	Передние рессоры, 8,0 т, 2-х листовые

Q3X	Пневморессоры для холодных условий экспуатации

Q4I	Высота седельно-сцепного устройства Н = 150 мм

Q4X	Седельно-сцепное устройство, ручная смазка

Q5Q	Седельно-сцепное устройство, Jost JSK 37C

Q6D	Монтажная плита, 40 мм, 20 т

R0Z	Защитные колпаки для гаек крепления колес

R8P	Диск запасного колеса

S1D	Система стабилизации (ESP)

S1H	Система контроля полосы движения

S1I	Proximity Control Assist S1I - Система контроля дистанции Proximity Control Assist - Actros 5 L-Cab

S1L	Система контроля внимания водителя

S1W	Active Brake Assist 5

S1Y	Система контроля давления воздуха в шинах

S3A	Подушка безопасности водителя

S5C	Ограничитель скорости, 85 км/ч

S8C	Знак аварийной остановки (треугольник)

S8H	Огнетушитель, 6 кг

W0K	Весовой вариант 18.0 т (8.0/11.5)

X1K	Приборы/инф. таблички/документация, русский яз.

Y1T	Держатель ноутбука

Y1X	Выдвижной холодильник, под спальным местом

Y4A	Телескопический домкрат, 12 т / 19 т

Y4J	2 противооткатных башмака

Y4Y	Шланг подкачки шин

| DRTV | Бесплатный тренинг по экономичному и безопасному вождению, 1 водитель, 1 день |  |
| --- | --- | --- |