Седельный тягач Mercedes-Benz Actros 2545 LS

Модель:		Mercedes-Benz Actros 4

Тип автомобиля:	2545 LS

Колесная формула:	6x2/4

Вариант шасси:	Седельный тягач

Тип кабины:		StreamSpace 2,5

Мощность двигателя:	330 kW (449 PS)

Колесная база:	2650 мм

Допуст. полная масса:	26000  кг

Рулевое управление:	слева

Смещение ССУ:	800 мм

Окраска

| Кабина: | MB 9147 | arctic white |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Детали кабины окрашены: | MB 9147 | arctic white |  |
| Спойлер окрашен: | MB 9147 | arctic white |  |

Оборудование

Исполнение шасси

V1A	Actros

V1W	Стандарт

C1C	Колесная база 2650 мм

Распределение нагрузки на оси

W2D	Вариант с полной массой 26.0 т (7.5/7.5/11.5)

Двигатель

M3B	Двигатель OM471, R6, 12.8л, 330кВт (449лс), 2200Нм

M5B	Двигатель ОМ471 2-го поколения

Z5E	OM 471

M5S	Исполнение двигателя Евро 5, экспорт

M8B	Забор воздуха, сверху, крепление за кабиной

M8Y	Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем

M7U	Cooling output for hot regions

M9Z	Отказ от шторки радиатора

M7I	Антимоскитная сетка перед радиатором

M5U	Моторный тормоз, стандартная система

M6M	Компрессор, 2-ступенч., оптимиз. потребл. топлива

M0A	Крепления двигателя усиленные

M0E	Увеличенный крутящий момент на 12-й передаче

Сцепление и трансмиссия

G5A	Однодисковое сцепление

G2B	Коробка передач G 211-12/14.93-1.0

N6Z	Система охлаждения масла коробки передач

G5G	Mercedes PowerShift 3

G0U	Режим движения Economy

Оси и подвеска

A1Z	Выгнутая балка переднего моста

A1C	Передняя ось 7,5 т

A2E	Задний мост, ведомая шестерня 440, гипоидн., 13,0т

*	>>>	Блокировка дифференциала задней оси

A4B	Поддерживающая ось 7,5т, управл., разгружаемая

A5B	Передаточное число главной передачи  i = 2.533

Q1S	Передние рессоры 7,5 т, 2-х листовые

Q3Y	Автоматич. заниж. высоты рамы, без контроля давл.

C6Q	Стабилизатор передней оси

J3Z	Устройство измерения нагрузки на ось

Колёса и шины

R1Q	Колесные диски 9.00 x 22.5

R8P	Диск запасного колеса

R0Z	Защитные колпаки для гаек крепления колес

1.А.	F18LKA 10   2x   315/70 R 22,5   --   Continental

2.А.	F18LKA 10   2x   315/70 R 22,5   --   Continental

3.А.	F18L88 10   4x   315/70 R 22,5   --   Continental

F18L88 10   1x   315/70 R 22,5   --   Continental

Рама и элементы на раме

C5B	Закабинная площадка, частичное покрытие

C5P	Сборка рамы на болтах

C7Z	Частично разобранная рама, степень II (CKD)

C0G	Задний свес 1050 мм

C6C	Рулевое управление, одноконтурное

C6J	Насос гидроусилителя не регулируемый

CLW	Steering oil cooling

C7I	Аккумуляторный отсек запираемый

C7T	Компоновка агрегатов в заднем свесе рамы

K0T	Главный бак, слева

K2K	Бак 490л, слева, 735 x 700 x 1170мм, алюмин.

K3Y	Бак AdBlue 40 л, справа

K5M	Баки, запираемые

K5Q	Сетка в горловине топливного бака

Z4P	Бак, большое поперечное сечение

Z4R	Поперечное сечение бака, высок.

K7I	Выпускная система, на раме, справа, выхлоп внутрь

C8C	Задние крылья, для ТС шириной 2500 мм

C8H	Крылья, 3-секционные, с защитой от разбрызг. (ЕС)

C8I	Брызговики передних колес (ЕС)

C8M	Средняя часть крыльев низкая

C7F	Передний противоподкатный брус, алюм.

C8Y	Нижние аэродинамические панели

F7A	Бампер, с пластиковыми краями

F7C	Бампер, центральная часть с буксир. проушинами

*	>>>	Задняя поперечина в средней позиции

Q4I	Высота седельно-сцепного устройства Н = 150 мм

Q4X	Седельно-сцепное устройство, ручная смазка

Q6H	Сед. сцепн. устр., Jost JSK 37C

Q6A	Монтажная плита, 12 мм, 20 т

Q6Z	Монтажные уголки ССУ с отверстиями

H2G	Смещение седельно-сцепного устройства +800 мм

Q0W	Седельно-сцепное устройство с завода

Q0Y	Внешний угол наклона ССУ не в соотв.с DIN ISO 1726

Тормозная система

B2A	Дисковые тормоза на передней и задней осях

B1B	Электронная тормозная система с ABS и ASR

B1D	Блок подготовки воздуха, средняя производ.

B1F	Блок подготовки воздуха с подогревом

B4A	Датчик конденсата, для пневмосистемы

*	>>>	Разъем спереди для подачи сжатого воздуха

B4M	Ресиверы для сжат. возд., стальные

*	>>>	Мигающий сигнал экстренного торможения

B5I	Пневмо- и электроразъемы, высокорасположенные

*	>>>	Стояночный тормоз, со звуковым сигналом

B2Z	Стояночный тормоз, дополнит. на передней оси

Экстерьер кабины

F1I	Кабина L StreamSpace, 2.50 м, ровный пол

F1R	Кабина L

F2A	Вариант пола, ровный пол

F2H	Ширина кабины 2.50 м

F2P	Кабина, установочная высота 765 мм

*	>>>	Кабина, усиленная

F2W	StreamSpace

F4H	Задняя стенка кабины, без окна

F3B	Подвеска кабины, комфортная, пружинная

F3E	Усиленная подвеска кабины для плохих дорож.условий

F3W	Механизм подъема кабины, механич.-гидравлич.

F3Z	Гидропривод подъема кабины, ниже темп. -25 град. С

F6D	Ветровое стекло, тонир., ленточный светофильтр

D8N	Люк в крыше кабины с электроприводом

F4X	Внешняя дверца вещевого отсека, слева

F4Y	Внешняя дверца вещевого отсека, справа

F4Z	Запираемый отсек для хранения, слева, под кабиной

C5D	Ступенька, за кабиной, слева

F7T	Накладка на дверь, нижняя

F7X	Подножка кабины, слева/справа, неподвижная

*	>>>	Бордюрное зеркало

F0X	Корпус зеркала заднего вида, дорожный автомобиль

F6I	Переднее зеркало, с подогревом

F6L	Зеркало со стор. пассаж. с функцией маневрирования

F5L	Внешний солнцезащитный козерек, прозрачный

*	>>>	Air deflectors, corner panels

F5C	Спойлер, регулируемый

F5Y	Отделка передней стойки

F6Q	Воздушный звуковой сигнал

F0F	Боковой модуль, автомобили категории N3

F8A	2 стандартных ключа

F8E	Центральный замок

Интерьер кабины

D1B	Сиденье водителя с подвеской, стандартное

D1N	Откидное сиденье пассажира

D2N	Спинка сиденья водителя, механизм откидывания

D3X	Обивка сидений, дизайн "Skyline"

D3B	Нижнее комфортное спальное место

D9A	Подготовка под уст.верхн.комфортн. спального места

*	>>>	Многофункциональное рулевое колесо

D5Y	Резиновые напольные коврики водителя и пассажира

D4T	Шторка спального места/мест

D4Y	Солнцезащитная шторка, со стороны водителя

*	>>>	Электрические стеклоподъемники

*	>>>	Отображение данных прицепа на панели

J1A	Приборная панель, дисплей 10,4 см

J9R	Цифровой тахограф, Россия

*	>>>	Бортовая диагностика

*	>>>	Бортовой маршрутный компьютер

*	>>>	Система бортового контроля

J2E	Магнитола с USB разъемом

J2K	Динамики, 2-полосная система

J2X	ERA-Glonass

*	>>>	FleetBoard Eco Support

J9O	Pre-install.for Truck Data Center 6 (FB Card)

J9A	Подготовка под ОД-радио, 12 В, DIN слот

E3E	Дополнительная розетка 12В/15А со стор. пассажира

E3L	Разъем, 24 В/15 A, со стороны пассажира

*	>>>	Подсветка ступенек, в двери

*	>>>	Общее освещение

D6N	Дополнительный жидкостный отопитель

D6I	Сист.подогрева кабины за счет остаточн.тепла двиг.

D7A	Дополнительная теплоизоляция

D6F	Система кондиционирования воздуха

*	>>>	Держатель для бутылок

*	>>>	Место для хранения документов, формат А4

D7G	Крышки на отсеках для хранения со стор.вод. и пас.

D7R	Вещевые отсеки, над ветровым стеклом

Y9A	Подготовка под установку холодильника

D0S	Разъем в кабине для подачи сжатого воздуха

D0U	Детектор дыма, в кабине

Электрика / Электроника

E1C	Аккумуляторы 2 x 12 В/220 Aч, малообслуживаемые

E1M	Генератор 28 В / 150 А

E7F	Пульт управление пневмоподвеской

E6A	Разъем подключения прицепа, 15-конт./24 В

L1B	Дневные ходовые огни

L3A	Рабочее освещение за кабиной, снизу

*	>>>	Боковые габаритные огни

*	>>>	Диодные контурные габаритные фонари

L2A	Знак обозначения автопоезда

S5A	Ограничитель скорости, 90 км/ч (56 миль/ч), ECE

S1D	Система стабилизации (ESP)

S5Z	Круиз-контроль

E4Y	Помощь при трогании, в течение 120 с

Дополнительный объём

M0C	Пластиковая защита от грязи под радиатором и двиг.

M0U	Шумоизоляция, специальный пакет

S8C	Знак аварийной остановки (треугольник)

Y4A	Телескопический домкрат, 12 т / 19 т

Y4X	Шланг подкачки шин, 25 м

Y4Z	Пневмопистолет для уборки кабины

Y4J	2 противооткатных башмака

O7L	Chrome package, interior

V0S	Категория транспортного средства N3

V8A	Номер шасси FIN

X3W	Гарантия на силовую линию 3 года / 450 000 км

Z9Y	Условия поставки (CKD)

V2A	Actros модель поколения 1

X2H	Идентификационная табличка, исполнение для России

X1K	Приборы/инф. таблички/документация, русский яз.

Y6A	Специальная версия

Z5X	Левостороннее управление автомобилем

Z5Y	Автомобиль для правостороннего движения

Выдвижной холодильник, под спальным местом

| * | DRVT | Бесплатный тренинг по экономичному и безопасному вождению, 1 водитель, 1 день |  |
| --- | --- | --- | --- |